# NBN EN 15823 (2010)

# EN 15823

# EUROPEAN STANDARD

# NORME EUROPÉENNE

# EUROPäISCHE NORM

# 2010. JÚNIUS

Az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation: CEN) gyógyszerkészítmények csomagolásán feltüntetendő Braille feliratokra vonatkozó irányelvei

NBN EN 15823 (2010

EN 15823:2010 E

Tartalom

Előszó. ……………………………………………………………………………………3.

Bevezetés. ………………………………………………………………………………...4.

1. Spektrum. ………………………………………………………………………………5.

2. Fogalmak és meghatározások. …………………………………………………………5.

3. A gyógyszerkészítmények csomagolásának általános követelményei. .……………….5.

3.1 Termékazonosítás. …………………………………………………………………….5.

3.2 Braille cella és ponttávolság. ………………………………………………………….6.

3.3 A Braille karakterkészlet. ……………………………………………………………..6.

4. A Braille-írás olvashatóságának meghatározása. ………………………………………6.

4.1 A Braille-írás olvashatóságának alapelvei és azok megvalósíthatósága. ……………..6.

4.2 A pontmagasság. ………………………………………………………………………6.

4.3 A Braille címkék megváltoztatása. ……………………………………………………7..

Melléklet A (normatív): A hitelesítés módszerei ………………………………………….8.

Melléklet B (tájékoztató jellegű): A Braille-írás jellemzői és javaslatok. ………………....9.

Melléklet C (tájékoztató jellegű) Alkalmazott technológiák a gyógyszerkészítmények

Braille-írásos felcímkézéséhez. ……………………………………………………11.

Melléklet D (tájékoztató jellegű): Braille szabvány és grafika: útmutató. …………………16.

Melléklet E (tájékoztató jellegű)A Braille karakterkészlet. ………………………………..18.

Felhasznált irodalom. ………………………………………………………………………19.

NBN EN 15823

EN 15823:2010 E

Előszó

E szabványt (EN 15823: 2010) a CEN Technikai Bizottsága (CEN/TC 261 „Packaging” készítette. A Bizottság titkársága: AFNOR (Association Francaise de Normalisation,Francia Szabványügyi Bizottság)

Jelen Európai Szabvány oly módon minősül országos szabványnak, hogy legkésőbb 2010 decemberéig minden érintett ország egy, a jelen szöveggel azonos szöveget bocsát ki, vagy a jelen szöveget záradékkal hagyja jóvá, ugyanakkor legkésőbb 2010. decemberéig visszavon, érvénytelenít valamennyi ettől eltérő országos szabványt.

Figyelem! Lehetséges, hogy jelen szabvány néhány eleme a szabadalmi jogok szabályozása alá tartozik. A vonatkozó szabadalmi jogok azonosításáért sem a CEN, sem pedig a CENELEC nem vonható felelősségre.

A CEN/CENELEC Belső Szabályzata értelmében ,jelen szabvány életbe léptetését az alábbi országok szabványügyi szervezetei kötelesek végrehajtani:

Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

NBN EN 15823

EN 15823:2010 E

Bevezetés

Az Európa Tanács 2004/27/EC[1] Irányelve módosítja a humán alkalmazásra szánt gyógyszerkészítményekre vonatkozó Európai Uniós törvényalkotási előírásokat (2001/83/EC[2] Irányelv) és törvényben írja elő a hitelesített gyógyszerkészítmények nevének feltüntetését azok csomagolásán, valamint ahol ez megvalósítható, Braille-írásban is, azzal a céllal, hogy segítse a készítmények azonosításában a vak és gyengénlátó személyeket.

Jelen szabvány elsődleges célja, hogy előmozdítsa Braille-írásos információ feltüntetését a gyógyszerkészítmények csomagolásán az Európai Unió (EU) és az Európai Gazdasági Térség (EGT) országaiban különös hangsúlyt fektetve a kapcsolódó dokumentum, az Európai Bizottság által megfogalmazott, Braille-írás kivitelezésére vonatkozó Iránymutatások második fejezetére.

NBN EN 15823

EN 15823:2010 E

1. Spektrum

Jelen Európai szabvány pontosan határozza meg a követelményeket és útmutatást nyújt a gyógyszerkészítmények Braille-írásos felcímkézéséhez.

MEGJEGYZÉS 1: A forgalomban levő gyógyszerkészítmények felcímkézése és Braille-írásos felirattal történő ellátása teljes összhangban van jelen szabvánnyal, amely megfelel az Európai Irányelv 2001/83/EC 56 Cikk (a) bekezdésében foglalt és a 2004/27/EC [1]  Irányelvben módosított követelményeknek.

MEGJEGYZÉS 2: A jelen szabványban megfogalmazott alapelvek alkalmazhatóak egyéb szektorban, területen is.

2. Fogalmak és meghatározások

A dokumentum céljainak sikeres megvalósításához elengedhetetlen a dokumentumban alkalmazott alábbi fogalmak és meghatározások tisztázása.

2.1 Braille:

Braille-cellákból álló tapintható írás-és olvasásrendszer

2.2 Braille-cella

Dominószerű cellában elhelyezett hat pontig terjedő, kiemelkedő pontok sorozata

2.3 törés (burst through)

Dombornyomás során keletkezett gombostűfej nagyságú, szabad szemmel is látható törések a borító, takaró felszínen, burkolaton

2.4 Felcímkézés

A külső csomagoláson, vagy közvetlen felszínen elhelyezett információ

2.5 A Marburgi Médium Konvenció (Marburg Medium Spacing Convention)

A Braille cellákon belüli és a cellák közötti távolságok meghatározott rendszere

MEGJEGYZÉS: A Braille-re vonatkozó [4] Marburgi Médium Konvenció ajánlott az Európai Bizottság gyógyszerkészítmények felcímkézéséről szóló Útmutatásaiban

2.6 Marketing Engedély Birtokos (Marketing Authorization Holder)

MAH

A gyógyszerkészítmény piacra dobásáért, bevezetéséért felelős természetes vagy jogi személy vagy entitás

3. A gyógyszerkészítmények csomagolásának általános követelményei

3.1 Termékazonosítás

3.1.1 Braille-írásos információ

NBN EN 15823

EN 15823:2010 E

A címkén szereplő jóváhagyott Braille szöveg azt az információt tartalmazza, amely megfelel azon ország követelményeinek, ahol a készítmény piacra kerül.

MEGJEGYZÉS 1: A Braille címkén szereplő információra vonatkozó útmutatások megtalálhatók az Európai Bizottság Útmutatásaiban [3].

MEGJEGYZÉS 2: Előfordulhat, hogy több mint egy panelen kell elhelyezni a Braille szöveget annak érdekében, hogy az előírt pontméret ne veszélyeztesse a nyomtatott szöveg olvashatóságát.

3.1.2 A Braille szöveg elhelyezése

A Braille szöveg nem ronthatja a látó személyek számára készült nyomtatott szöveg minőségét.

MEGJEGYZÉS 1: A szöveg elhelyezésének mérlegelése arra az esetre vonatkozik, amikor például a Braille szöveg veszélyezteti a nyomtatott szöveg minőségét és grafikáit.

Megjegyzés 2: Amennyiben megoldható, javasolt a nyomtatott és Braille szöveg elkülönítése.

3.2 Braille cella és ponttávolság

Az alkalmazandó Braille cella és ponttávolságot a MAH határozza meg. Amennyiben az egyes országokban nincs eltérő követelményrendszer, a Marburgi Médium Konvenció alkalmazása erősen ajánlott.

3.3 A Braille karakterkészlet

Az alkalmazandó Braille karakterkészletet a MAH azonosítja és határozza meg azon ország követelményei szerint, ahol a gyógyszerkészítmény piacra kerül  (Melléklet E).

4. A Braille-írás olvashatóságának meghatározása

4.1 A Braille-írás olvashatóságának alapelvei és azok megvalósíthatósága

A Braille szöveg alapján olvasója képes azonosítani a terméket.

A Braille cellák pontjainak magassága, a magasságra vonatkozó előírások (lásd 4.2) nyilvánvalóan megfelelnek az olvashatósági követelményeknek.

Amennyiben a MAH nem határoz meg Braille cella pontmagassági követelményeket (lásd 4.2 és A.1),  olvashatósági vizsgálatot kell elvégezni az A.2 pontban foglaltak alapján.

4.2 A pontmagasság

Annak érdekében, hogy a Braille olvasók be tudják azonosítani az adott gyógyszer nevét, a gyártási minták csomagolásán (pl. a kartonon vagy a címkén) a lentebb feltüntetett irányelvek szerinti méréseknek a következő Braille karakter magasságokat kel mutatnia:

- Dombornyomás esetén a Braille karakterek magasságának 0,20 mm-nek kell lennie, ahol is a megmért Braille karakterek maximum 5%-ánál lehet a magasság 0,12 mm-nél kisebb, illetve mérések maximum 1%-a esetén kisebb mint 0,10 mm.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

b) Egyéb Braille nyomtatási módszer esetén, mint például a szitázott címkéken a Braille karakterek pont-magasságának 0,20 mm-nek kell lennie úgy, hogy a megmért Braille karakterek maximum 5%-a esetén lehet ez a magasság 0,16 mm-nél kisebb.

1. Megjegyzés: A forgalomba hozatali engedély tulajdonosát és a csomagolóanyag gyártóját arra bátorítjuk, hogy a csomagolóanyagok gyártása folyamán nagyobb karakter-magasságra törekedjenek. A dombornyomás elkészülte után a kialakított pontok különböző mechanikai és klimatikus befolyásoknak vannak kitéve az egymást követő gyártási és szállítási folyamatok során, ezért mindig fontos karakterek magasságának némi csökkenésével kalkulálni.

MEGJEGYZÉS 2: Törés (burst through) akkor fordulhat elő, amikor a csomagolóanyag valamelyik rétege, felszíne megtörik kárt okozva ezzel a sima nyomtatási területben.  A törés nem ajánlott, bár bizonyos piacokon elfogadott lehet. A törés jelenléte azonban önmagában nem szolgáltat elegendő okot a termék visszadobására, el nem fogadására.

MEGJEGYZÉS 3: A Braille írásos szöveg nem veszélyeztetheti a nyomtatott szöveget.

MEGJEGYZÉS 4: A fentiekben ismertetett Braille pontmagassági előírások a gyógyszerkészítmények csomagolásánál alkalmazott technikára vonatkoznak, nem szükségszerűen vonatkoztathatók egyéb eljárásokkal előállított Braille pontmagasságra.

4.3 A Braille címkék megváltoztatása

A Braille címke nem takarható el semmiféle egyéb címkével, vagy más tapadó eszközzel. Ez alól kivételt képez minden olyan eset, amikor a Braille írásos információ megváltoztatása indokolt. Ez esetben az új Braille írásos címke felülírja, és teljes mértékben érvényteleníti a korábbi Braille címkét.

NBN EN 15823

EN 15823:2010 E

Melléklet A

(normatív)

A hitelesítés módszerei

A.1 A Braille cella és pontmagasság méretei

A minta száma és a mérés módszere mindig megegyezés tárgyát képezi fogyasztó és beszállító (a csomagolóanyag gyártói) között. A Braille cella és pontmagasság mérése a Braille szöveg legalább három pontján történik.

A pontmagasság egy fokbeosztással ellátott, rugós (rugóerő nem kevesebb, mint 0,5 N) mikrométerrel mérhető, amely egy cellán belül három pont letakarására alkalmas lásd [5].

Kizárólag abban az esetben alkalmazhatóak ettől eltérő mérési módszerek, amennyiben alkalmazásuk a fenti módszerrel megegyező pontosságú eredményhez vezet.

A mérések két decimális hellyel, század pontossággal végezhetőek el, ennek megfelelően az eredményeket is két decimális hellyel, század pontossággal kell megadni.

MEGJEGYZÉS: Szúrópróbaszerű ellenőrző vizsgálatok elvégzése javasolt valamennyi ellenőrző állomáson, lásd: C.5.2. Az ellenőrző vizsgálatok elvégzése a Braille mellett a kiemelt nyomtatott szöveg olvashatóságát is hivatott biztosítani.

A.2 Braille olvashatósági vizsgálat által történő termékazonosítás

Valamennyi kibocsátott csomagolóanyag-mennyiséget nem szükséges olvashatósági vizsgálatnak alávetni, feltéve, hogy az alkalmazott Braille előírások megfelelően érvényesülnek.

Amennyiben a pontmagasság (lásd: 4.2) nem hitelesíthető, úgy a minták olvashatósági vizsgálatával vak és gyengénlátó személyek szervezeteit vagy egyéb, az ellenőrzésre alkalmas intézményeket, szervezeteket célszerű megbízni.

MEGJEGYZÉS: Az előírt pontmagasság vizsgálata megegyezés szerinti protokoll alapján történik, az alábbiak figyelembevételével:

a)	A vizsgálatban résztvevő vak személyek végzettsége és száma

b)	Dombornyomású csomagolóanyag és címkék külön vizsgálata, amennyiben szükséges

c)	A termék azonosításához elengedhetetlen, előírt minimum pontmagasság

NBN EN 15823

EN 15823:2010 E

Melléklet B

(Tájékoztató jellegű)

A Braille-írás jellemzői és javaslatok

B.1 A Braille karakterkészlet

A Braille karakterkészlet betűkből, számokból, írásjelekből, szimbólumokból valamint speciális karakterekből áll. A karakterkészlet bizonyos része valamennyi  országban megegyezik, ugyanakkor néhány karakter eltér, például a latin ábécé egyéb ábécéktől és az ékezetes betűk.

A grafikai tervezés folyamatában az a Braille karakterkészlet alkalmazandó, amelyet abban az országban használnak, ahol a termék piacra kerül. A MAH és a csomagolás gyártóinak feladata a pontosság és helyénvalóság ellenőrzése.

Amennyiben a termék piaca több ország, valamint több nyelv is érintett a Braille-írásos információ közzétételében, a grafikai tervezés folyamatában mindig a helyes karakterkészletet kell alkalmazni és egyértelművé tenni.

A nagybetű jelzők használata csak abban az esetben indokolt, ha elkerülhetetlen, például védjegyek. A védjegy szimbólum alkalmazása kerülendő.

B.2 A Braille cella

Minden Braille cella hat pontig terjedő, kétszer három pontos oszlopba rendezett, előre meghatározott helyű pontokból áll. (Lásd: B.1 Ábra)

A karakterek pontjainak helyét országos szinten határozzák meg.

A Braille szöveg vízuális megjelenítése érdekében javasolt a Braille szöveghez szükséges kiemelkedő pontok pozíciójának megjelenítése nagy sötétre színezett pontok alkalmazásával, míg a nem kiemelendő, nem használandó pozíciókat célszerű apró pontokkal jelölni.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

a	b	c	d	e	f

A nagy fekete pontok azt a pozíciót mutatják, ahol a szövegben a Braille pont kiemelkedik. A kis fekete pontok ezzel szemben azt jelzik, hol nem emelkednek ki pontok a szövegből. (Előfordulhat, hogy néhány információs forrás ettől eltérő, egyéb jelölési konvenciót használ.)

B.3 A Marburgi Médium Konvenció

A csomagolóanyagok tervezési és előállítási folyamatához szükséges Marburgi Médium Konvenció arányait a B3. Ábra mutatja.

Jelmagyarázat:

Megengedett méreteltérések, tolerancia: Ł0,1mm

b1 = 2,5 mm vízszintes távolság a pontok középpontja között

b2 = 6,0 mm betűtávolság egy szón belül

b3 = 12,0 mm távolság a szavak között

d = 1,6 mm átmérő

h1 = 10,0 mm sortávolság

h2 = 2,5 mm függőleges távolság a pontok középpontja között

B.3 Ábra – A Marburgi Médium Konvenció

A csomagolóanyag adottságai, például rétege és a gyártási folyamat természete miatt előfordulhat, hogy ezek az előírások nem valósíthatók meg a csomagolóanyag gyártása során (például a sortávolságra vonatkozó kritériumok „tractor-fed” címkézési technika esetén, amikor is a sortávolság felső határértéke túlléphető).

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

Melléklet C

(tájékoztató jellegű):

Alkalmazott technológiák a gyógyszerkészítmények Braille-írásos felcímkézéséhez

C.1 Általános tundivalók

A gyógyszerkészítmények Braille-írásos felcímkézése különböző technológiai megoldások segítségével valósítható meg.

E megoldások magukban foglalják az alábbi, nem kizárólagos lehetőségeket:

a) dombornyomás

b) szitanyomás

c) festéksugaras (inkjet) eljárás

C.2 Dombornyomás

A dombornyomás az alábbiak felhasználásával történik: pozitív és negatív rész (male die, female die).

Jelmagyarázat:

1. negatív rész (female die)

2. talaj (substrate)

3. pozitív rész (male die)

4. pozitív rész-támaszték (support for male die)

C.1 Ábra

A gyártási folyamat során gyakori és gazdaságos megoldást jelent a „cizellálás”,(tooling) ami kidomborítja a Braille-írást, és egyben bemetszi/ domborítja a talajt a csomagoláshoz.

Ez az egyoldalas („szúrású”) Braille ( single pass Braille). Lehetséges azonban a Braille-írás és a talaj metszése / kidomborítása különálló megmunkálással és Braille cizellálással, különálló metszés / kidomborítás alkalmazásával (dupla „szúrású” /kétoldalas?/ Braille, Double pass Braille).

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

NBN EN 15823: 2010

A Braille pozitív rész mindig termék specifikus, míg a negatív rész bizonyos termékek esetében, vagy általános célokra használható.

Elengedhetetlen, hogy a MAH és a csomagolóanyagok gyártói egyetértésre jussanak a megjelenítendő Braille-írásos szöveget és annak elhelyezését illetően.

A Braille-írásos szöveg elhelyezéséről mindig a szöveget tartalmazó panel széleinek viszonylatában, azok figyelembevételével kell dönteni. Fontos, hogy a Braille-írás („Braille register point”) világosan kivehető helyet kapjon a csomagoláson, lásd C.2 Ábra.

MEGJEGYZÉS: Szükségszerű, hogy elegendő távolság maradjon a metszési és domborítási vonalak, valamint a Braille írásos felület között, hogy elkerülhető legyen a negatív és pozitív részek és a Braille-írásos szöveg sérülése. Ez a távolság tipikusan 5mm és 10 mm között van.

C.2 Ábra – Példa a Braille-írás elhelyezésére a dobozon

Jelmagyarázat:

- Példa a Braille-írásos szöveg elhelyezésére

- hosszúság

- szélesség

H.  magasság

C. általában 8 mm távolság, de ez változhat és lehet 5mm és 10mm között

A Braille-írás balról jobbra olvasandó, létezik teljes és rövidírású változata.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

C.3 Szitanyomás

A Braille-írásos szöveg előállításának egyik jól bevált módja aszitanyomás. Ez a nyomtatási módszer, különböző felületeken, „talajon” például: papír, kartonpapír, polimer, alkalmazható.

A Braille pontok integrálását a csomagolóanyagok komponenseire általában „színként”kezelik és nyomtatásuk „szitanyomásos technológia” alkalmazásával történik.

A pontok általában átlátszóak. A pontírás nem befolyásolhatja az alatta elhelyezett szöveg és grafikák olvashatóságát.

C.4 Egyéb módszerek

C.4.1 Általános tudnivalók

Fejleszthetőek egyéb módszerek is a Braille-írásos információk közzétételére, például a festéksugaras eljárás, ezeknek azonban minden esetben meg kell felelniük a Braille cella és pontmagasság minőségével szemben támasztott követelményeknek (lásd: 4.2 ).

C.4.2 Egyéb, Braille-írásos információval ellátott konténerek, tégelyek

Braille-írásos információ megjeleníthető különböző típusú konténereken. A megjelenítés folyamata sokféle lehet, de valamennyinek meg kell felelnie a 4.2 pontban ismertetett Braille cella és pontmagasságra vonatkozó előírásoknak.

Figyelem! Ne helyezzük a Braille szöveget görbe, hajlított felületre, például henger hajlatára, mivel ez befolyásolhatja a szöveg olvashatóságát (lásd: 4.1)! Már a fejlesztési folyamat során célszerű felvenni a kapcsolatot vak és gyengénlátó személyek szervezeteivel vagy egyéb, az ellenőrzésre alkalmas intézményekkel, szervezetekkel az olvashatóság garantálása érdekében (lásd: 4.2).

Amennyiben megoldható, a Braille-írásos információ elhelyezése a hosszanti tengelyen javasolt.

C.4.3 Tapadó címkével ellátott konténerek, tégelyek

Braille-írásos információ megjeleníthető olyan tapadó címkén, amely később kerül a gyógyszerkészítményt tároló dobozra, edényre. A megjelenítés folyamata sokféle lehet, de valamennyinek meg kell felelnie a 4.2 pontban ismertetett Braille cella és pontmagasságra vonatkozó előírásoknak.

Amennyiben megoldható, a Braille-írásos információ elhelyezése a hosszanti tengelyen javasolt.

Figyelem! A Braille-írásos információ ne kerüljön nyitó /záró felületre!

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

C.5 Csomagolóanyag beszállító / gyártó kontrol

C.5.1 A Braille íráshoz szükséges eszközök azonosítása

Valamennyi Braille-íráshoz szükséges eszközt (például: véső, rúd-kód, 2D mátrix-kód) egyedülálló módon kell és állandóan javasolt azonosítani a korrekt, megfelelő használat érdekében.

C.5.2 Folyamat-kontrol

A Braille szöveg minőségét és tartalmát a fogyasztó és beszállító / csomagolóanyag gyártó között született megegyezés szerint (lásd: A.1), valamint minden változást / szerszámjavítást követően  ellenőrizni kell.

A beszállító / csomagolóanyag gyártónak célszerű megőriznie az adatokat és mintákat.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

C.6 A MAH Feladatköre

A MAH feladata, hogy az alábbi kritériumok szerint vizsgálja a Braille-írásos szöveg minőségét a felcímkézett termékeken:

a)	pontos, helyes Braille fordítás és alkalmazás, azaz a szabvány és grafikai előírások betartása

b)	a Braille szöveg elhelyezése a csomagoláson / címkén (Lásd: 3.1.2 és C.2 Ábra)

c)	a látó személyek számára nyomtatott szöveg olvashatóságának ellenőrzése

d)	a Braille szöveg minősége megfelel a szabványnak (Lásd: 4.2 és Melléklet A)

E tényezők vizsgálatának, ellenőrzésének gyakorisága az érintett beszállító / csomagolóanyag gyártók eddigi gyakorlatához igazítható.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

Melléklet D

(tájékoztató jellegű)

Braille szabvány és grafika a csomagoláson: útmutató

Fontos, hogy a grafikus és Braille-írásos információ világosan, egyértelműen jelenjen meg a termék csomagolásán. Ennek megvalósításához a MAH(vagy annak megbízott vállalkozói) és a beszállító / csomagolóanyag gyártók megegyezése szükséges. A jóváhagyott csomagolást nem célszerű módosítani a felek hozzájárulása nélkül. A Braille-írásos információt tartalmazó engedélyezésre benyújtott csomagolóanyagok grafikus képe eltérő lehet.

A csomagolóanyag néhány tulajdonságának definiálása (szöveg és grafika,Braille, lapszélek, lapfényesség, hamisítást gátló jellemzők) fontos szempont a csomagolás tervezésének és előállításának folyamatában. Az egyértelmű azonosíthatóság érdekében, a Braille szöveg megjelenítésére alkalmazott színt nem célszerű másutt megjeleníteni, egyéb funkcióra alkalmazni a csomagoláson.

A lenyomat jóváhagyásának igazolnia kell, hogy a feltüntetett Braille karakterkészlet helyes. A Braille szöveg fordítása reprodukálható a lapszélen kívül, minőségbiztosítás céljából, lásd:

D.1 Ábra.

Javasolt, hogy a digitálisan jóváhagyott, a Braille szöveget is megjelenítő illusztrációs anyag

a különböző tulajdonságok sajátosságainak figyelembevételével szülessen meg, és garantáltan elkülönüljön a Braille-írásos szöveg a nyomtatott, grafikus  szövegtől.

Javasolt egy, a Braille-írásos szöveget is tartalmazó példány kinyomtatása, hogy garantáltan elkülönüljön a Braille-írásos szöveg a nyomtatott, grafikus szövegtől.

A kinyomtatott lenyomatok példányai esetében javasolt, hogy a jóváhagyott illusztrációs anyag az alábbi szempontoknak feleljen meg:

    - az első oldalon, valamennyi szöveg, grafikus elem és a Braille szöveg helyét jelző vonal látható, a Braille szöveg kivételével;

    - a második oldalon kizárólag a Braille szöveg, valamint a helyét jelző vonal jelenik meg, lásd D.1 Ábra.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

a) Első oldal	b) második oldal

D.1 Ábra A jóváhagyott illusztrációs anyag-lenyomatok példányai

Figyelem! A Braille-írásos információ és a nyomtatott szöveg olvashatósága minden esetben elsődleges elvárás, lásd: 3.1.2 és 4.1!

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

Melléklet E

(tájékoztató jellegű):

A Braille karakterkészlet

A Braille karakterkészlet betűkből, számokból, írásjelekből, szimbólumokból, speciális karakterekből valamint a Braille-írás olvasóihoz intézett instrukciókból áll.

A karakterkészlet bizonyos része valamennyi országban megegyezik, különös tekintettel helytálló ez a latin ábécé leggyakoribb betűire. Az E.1 Ábra példa ezekre a leggyakrabban alkalmazott betűkre.

E.1 Ábra – A leggyakoribb Braille karakterek

Figyelem! Az ábra nem másolható és nem kicsinyíthető!

Nem létezik teljes egyetértés, nézetazonosság olyan Braille szimbólumok, mint például a számok, ékezetes betűk és speciális karakterek, például: „/” vagy „%” jelét illetően.

Az adott piacon alkalmazandó karakterkészletnek mindig összhangban kell lennie a helyi követelményekkel, elvárásokkal. A különböző országokban használatos karakterkészlet elérhető a http://ebu.rnib.org.uk (subscription access: „átírókulcs”) segítségével. Az Európai Vakok Szövetsége (European Blind Union: EBU) szorgalmazza a különböző Braille-ábécék, speciális karakterek, szimbólumok és rövidítések összehangolását.

NBN EN 15823 (2010)

EN 15823:2010 E

Felhasznált irodalom